台灣省自來水公司95年度評價職位人員甄試試題

類別：技術士工程類

專業科目：高中（職）土木及水管埋設施工         座號：

考試時間：50分鐘

- 注意：（一）本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選

作答者，該題不予計分。

（二）本科目共50題，每題2分，限用原子筆或鋼筆於試卷上作答，

於本試題上作答或用鉛筆作答均不予計分。

（三）禁止使用電子計算器。

| （C） | 1 | 管徑多少公厘以上之配水管方可裝置消防栓？ (A)50 (B)80 (C)100 (D)150 |
| --- | --- | --- |
| （D） | 2 | 使用於輸送流體之管路，藉以控制流量或截斷水流的是？ (A)安全閥 (B)減壓閥 (C)底閥 (D)制水閥 |
| （C） | 3 | 下列敘述中，何者有誤？ (A)球型閥可做為流量控制之用 (B)浮球閥能依水位升降自動關閉或開啟 (C)排氣閥必須裝置管路之最低處(D)救火栓有地上式及地下式兩種 |
| （B） | 4 | 為免發生噪音或接頭鬆脫，水管內之流速應不超過多少公尺/秒？ (A)1 (B)5 (C)10 (D)15 |
| （A） | 5 | 於陡坡道路敷設鑄鐵管時之配管方向，應由 (A)低處往高方向(B)高處向低方向(C)中間往兩端配置(D)兩端往中間配置 |
| （D） | 6 | 凸緣接頭之螺栓旋緊度要求一致時，宜採用何種工具？ (A)活動板手 (B)固定板手 (C)棘輪板手 (D)扭力板手 |
| （D） | 7 | 下列何種土壤之二次壓縮沉陷須特別注意？ (A)砂質粘土 (B)無機粘土 (C)沉泥質粘土 (D)有機粘土 |
| （B） | 8 | 下列何情形下，砂土中之基腳承載力將降低？ (A)砂土摩擦角提高(B)地下水位上升(C)基腳埋設加深(D)基腳寬度加大 |
| （B） | 9 | 下列那一種地盤改良方法較不適用於粘土層？ (A)預壓排水法 (B)振動法 (C)排水帶排水法 (D)生石灰攪拌法 |
| （A） | 10 | 混凝土試體受壓時，其抗壓強度之敘述何者正確？ (A)加壓速率快抗壓強度較高 (B)濕潤狀態抗壓較乾燥狀態抗壓強度高 (C)試體較短抗壓強度較低 (D)以上皆非 |
| （B） | 11 | 當混凝土設計強度fC’=350kg/cm2時(1應為？ (A)0.7 (B)0.8 (C)0.85 (D)0.9 |
| （A） | 12 | 精密水準測量之精度與施測距離之關係為： (A)與平方根成正比 (B)與平方根成反比 (C)成正比關係 (D)成反比關係 |
| （D） | 13 | 鋼筋混凝土構造物，粗骨材之標稱最大粒徑不得大於模板間最小寬度之 (A)1/2 (B)1/3 (C)1/4 (D)1/5 |
| （B） | 14 | 耐震構材之鋼筋降伏應力不得大於多少kgf/cm2？ (A)3500 (B)4200 (C)4900 (D)5600 |
| （B） | 15 | 三角測量就圖形強度而言，下列何者最好？ (A)單三角鎖 (B)四邊形 (C)五邊形 (D)聚三角形 |
| （A） | 16 | 在混凝土中加入適量的飛灰取代水泥，對混凝土性質會發生下列何種影響？ (A)單位體積重變小(B)早期強度提高(C)水化熱變大(D)加速鹼骨材反應 |
| （C） | 17 | 新拌混凝土添加適量飛灰摻料之主要目的，下列敘述何者為非？ (A)提高工作性 (B)增加耐久性 (C)增加早期強度 (D)降低水化熱 |
| （A） | 18 | 下列對平面測量基本假設之描述，何者有誤？ (A)垂線方向不平行 (B)三角形三內角之和為180( (C)水準面視為水平 (D)使用平面座標幾何及三角函數 |
| （C） | 19 | 下列有關混凝土骨材之敘述，何者正確？ (A)細度模數FM越大，級配愈佳 (B)細度模數FM越大，顆粒愈細 (C)骨材篩分析曲線斜率小級配較佳 (D)ASTM認定骨材不能通過4號篩者屬於細骨材 |
| （C） | 20 | 暴露於水中且需具水密性之混凝土，規定抗壓強度fc’不得小於多少kgf/cm2？ (A)140 (B)210 (C)280 (D)350 |
| （B） | 21 | 自充填混凝土(SCC)之澆置，下列敘述何者為非？ (A)流動過程中不會發生析離或粒料下沉 (B)泵送管線卸料口必須連續地不斷移動 (C)最大自由落下高度不宜超過5m (D)澆置時以不振動不搗實為原則 |
| （C） | 22 | 等厚結構版最少主鋼筋量除應符合乾縮與溫度鋼筋之規定外，且其最大鋼筋間距不得大於版厚三倍及幾公分？ (A)15 (B)25 (C)45 (D)60 |
| （D） | 23 | 標準彎鉤90(之彎轉，其自由端應作至少為鋼筋直徑(db)幾倍之直線延伸？ (A)4 (B)6 (C)9 (D)12 |
| （A） | 24 | 管道、管線或套管埋置於混凝土中時，管與管之中心間距不得大於版、牆或樑厚之幾倍？ (A)3 (B)4 (C)5 (D)6 |

| （D） | 25 | 在樑腹兩側加置縱向表層鋼筋，最主要之目的為何？ (A)控制受拉鋼筋處之裂紋寬度 (B)控制剪力裂紋之寬度 (C)控制樑底之裂紋寬度 (D)控制樑腹之裂紋寬度。 |
| --- | --- | --- |
| （C） | 26 | 道路上因施工需要覆蓋用鋼板，其厚度至少需多少公厘？ (A)8 (B)10 (C)12 (D)15 |
| （A） | 27 | 為防止輸配水管線因水鎚作用而引起之破裂，宜安裝下列何種裝置？ (A)洩壓閥 (B)逆止閥 (C)排氣閥 (D)底閥 |
| （B） | 28 | 有關固定台之構築，下列敘述何者有誤？ (A)與管徑有關(B)與彎曲程度無關(C)與管壓力有關(D)與管材無關 |
| （D） | 29 | 水管埋設於軟弱地盤時，應補強何種措施？ (A)吊車支持 (B)回填砂 (C)回填級配料 (D)基礎加固工程 |
| （B） | 30 | 配水管路之排泥必須裝設在管路之何處？ (A)最高處 (B)最低處 (C)中間處 (D)任意處 |
| （D） | 31 | 以防蝕帶包紮鋼管時，重疊寬度不得少於防蝕帶寬之比例為？ (A)1/8 (B)1/4 (C)1/3 (D)1/2 |
| （A） | 32 | 下列何材料最適合做擋土牆後之回填料？ (A)粗粒料中不含細料(B)粗料土壤含少量沉泥(C)沉質砂土(D)粘土質土壤。 |
| （C） | 33 | 3個面積相同之圓形、方形、矩形(長寬比2:1)基礎，在相同的C、ø地盤，相同埋入深度、地下水位時，何者承載力最小？ (A)方形基礎 (B)圓形基礎 (C)矩形基礎 (D)無法比較 |
| （D） | 34 | 影響細粒土壤抗剪強度特性之最主要因素為何？ (A)顆粒形狀 (B)粒徑分佈 (C)相對密度 (D)含水量 |
| （B） | 35 | 常用來作為工程穩定液的黏土礦物為何？ (A)高嶺石 (B)蒙脫土 (C)伊利石 (D)石英 |
| （D） | 36 | 受負彎矩之樑內主筋在彎矩為零之外，尚需延伸的長度，不包含那項數字？ (A)d(有效深度) (B)12dh(主筋直徑)(C)淨跨距/16 (D)30cm |
| （A） | 37 | 僅加下列何種摻料於混凝土中，不會發生卜作嵐反應？ (A)減水劑 (B)飛灰 (C)矽灰 (D)高爐爐石粉 |
| （A） | 38 | 抵抗地震力構材之混凝土抗壓強度fc’不得低於多少kgf/cm2？ (A)210 (B)280 (C)350 (D)420 |
| （D） | 39 | 所謂鋼筋混凝土構件保護層厚度，係指混凝土外緣至下列何者之距離？ (A)主鋼筋重心 (B)外層鋼筋重心(C)主鋼筋外緣 (D)外層鋼筋外緣 |
| （C） | 40 | GPS測量若須與原有之控制網連接，則測區內已知控制點最少需要 (A)1 (B)2 (C)3 (D)4 點 |
| （C） | 41 | 下列那一種情況不是導致鋼筋混凝土結構物中鋼筋腐蝕的主要原因？ (A)混凝土中性化(B)保護層不足(C)鋼筋強度未達設計要求(D)海砂拌製 |
| （C） | 42 | 下列有關混凝土性質之敘述中，何者有誤？ (A)強度愈高開裂模數愈大 (B)應力在0.45fc’以下時，應力與應變關係成線性 (C)極限應變時所受應力值最大 (D)單位重愈大彈性模數值愈大 |
| （B） | 43 | 平板儀測繪平面圖測量中，下列何種方法須整置平板儀於二個控制點上？ (A)輻射法 (B)前方交會法 (C)半導線法 (D)支距法 |
| （D） | 44 | 氯化鈣(CaCl2)屬於何種功能之混凝土摻料？ (A)緩凝劑 (B)輸氣劑 (C)減水劑 (D)速凝劑 |
| （D） | 45 | 施工縫之設置下列何者為非？ (A)施工縫宜與主鋼筋垂直 (B)樑須與樓版同時澆置 (C)大樑施工縫應置於其跨度中央1/3範圍內 (D)牆及柱之施工縫應設於其下之樑或版之頂面 |
| （C） | 46 | 鑽心試體合格之標準，其中同組試體平均強度應不低於規定強度fc’之 (A)75 (B)80 (C)85 (D)90 %。 |
| （B） | 47 | 三根成束鋼筋所需伸展長度，應比單一鋼筋在受拉或受壓之伸展長度增加 (A)10 (B)20 (C)30 (D)40 %。 |
| （B） | 48 | 不受風雨侵襲且不與土壤接觸之樑柱鋼筋，最小保護層厚度為幾公分？ (A)3 (B)4 (C)5 (D)7.5 |
| （A） | 49 | 耐震設計受撓鋼筋搭接範圍內配置之閉合箍筋，最大間距不得大於d/4或 (A)10 (B)12 (C)15 (D)20 公分。 |
| （B） | 50 | 下列鋼筋降伏強度fy之值，與鋼筋之應力應變關係之敘述何者為非？ (A)fy值愈高，極限應力值愈高 (B)fy值愈高，其降伏平台愈長 (C)fy值愈低，其極限點較明顯 (D)fy值愈低，達到極限應力時之應變值較大 |

# Text boxes

全一張

（正面）

全一張

（背面）

台灣省自來水公司95年度評價職位人員甄試試題

類別：技術士工程類

專業科目：高中（職）土木及水管埋設施工

解答

（請接背面）