台灣中油股份有限公司委託台灣金融研訓院辦理96年雇用人員甄選試題

姓名：                                        入場通知書號碼：

戶籍地址：                                                  （請務必填妥以上基本資料，再開始作答）

專業科目：機械常識【機械類】 注意：(本試卷正反兩頁共80題，每題1.25分，限用2B鉛筆在「答案卡」上作答。 (本試卷之試題皆為單選選擇題，請選出最適當答案，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。 (本試卷及答案卡務必繳回，違者該科以零分計算。

1.為了使工件的外形改變迅速，同時又要得到光滑的表面，一般可以採用何種方法？

(回火處理 	(熱作	(冷作	(先熱作，再冷作

2.在鑄件的檢驗中，下列何者為「非破壞性」試驗？

(拉伸試驗	(疲勞試驗	(超音波探測法	(硬度試驗

3.引伸用之壓床，需要「壓力大、動作均勻」等特點，其以何種驅動機構為佳？

(肘節式	(曲柄式	(凸輪式	(液壓式

4.「螺紋分厘卡」主要是用來測量螺紋的哪個部位？

(牙角	(節徑	(節距	(外徑

5.在螺紋的種類中，「傳送動力效率最高」的螺紋是下列何者？

(方螺紋	(梯形螺紋	(愛克姆螺紋	(管螺紋

6.在砂輪的檢驗中，「音響檢查」是用於檢查下列何者？

(砂輪的密度	(砂輪有無平衡	(砂輪有無裂痕	(硬輪的硬度

7.在鑄造時，「冒口」應設置在砂模的哪個位置？

(冷卻最快處	(靠近澆口處	(最小斷面處	(最大斷面處

8.在「TIG銲接法」中，為了避免銲道氧化，常用下列何種氣體為保護氣體？

(乙炔	(氬	(氮	(二氧化碳

9.用來車削「鋼料」的碳化物刀具為哪一類？

( K類	( M類	( P類	( W類

10.有關「電化研磨」的敘述，下列敘述何者正確？

(工具與工件應都要能導電	(工具與工件間應噴絕緣油

(主要用來增加工件表面硬度	(90%之材料由磨粒磨除

11.在切削加工中，影響刀具壽命之「最大因素」為何？

(切削劑	(材料硬度	(切削速率	(切削深度

12.當需要「高強度」或「耐衝擊」的元件，可以用何種加工法成形為佳？

(車削加工	(粉末冶金	(鍛造	(鑄造

13.在切削黃銅時，最適當的切削劑為何？

(太古油	(機油	(極壓油	(不需使用切削劑

14.下列何種傳動裝置，當負荷超過機構所能承受的負荷時，會產生打滑而不致損傷機構？

(棘輪	(磨擦輪	(鏈輪	(葉輪

15.下列何種刀具材料可使用之切削速率最高？

(陶瓷	(高碳鋼	(碳化鎢	(高速鋼

16.在鑄造時，鑄件的角部常有倒角或圓角之「主要」原因為何？

(使外形較美觀	(防止應力集中而導致強度降低

(維護使用時的安全	(防止濤鑄不完全

17.一般埋設於地下之自來水管線，大都是採用下列何者？

(銅管	(水泥管	(不銹鋼管	(鑄鐵管

18.數值控制車床「不易」加工下列何種工作項目？

(搪孔	(半圓球	(偏心	(錐度

19.在機械製圖中，對於「需要特殊處理」的部份，是以何種線條界定其範圍？

(粗實線	(粗鏈線	(虛線	(指線

20.車床尾座主軸孔之錐度是何種錐度？

(嘉諾錐度	( NT	(莫氏錐度	( B&ST

21.下列何者無法用來檢驗工件之「平面度」？

(正弦桿	(刀口平尺	(光學平鏡	(平台

22.在模具製作加工中，「線切割放電加工機(WEDM)」為常用之機械，其線電極材料通常採用下列何者？

(黃銅和純銅	(碳化硼	(鎢鋼	(合金鋼

23.刀具在高速切削時產生高溫，刀口雖已變成暗紅色，但尚具強度且不減其切削能力，此稱之為刀具的什麼特性？

(高溫特性	(強硬性	(易削性	(熱硬性

24.一般常用公制分釐卡係採用「螺旋導程原理」製成，其螺紋節距為何？

( 0.2mm	( 0.5mm	( 0.8mm	( 1.5mm

25.若與鑄鐵平板相比較，花崗石平板之優點中，下列敘述何者錯誤？

(不會起磁化	(不會變形	(價格較便宜	(硬度較高

26.我國國家標準之「表面粗糙度值」是採用下列何者？

( Rmax(最大粗糙度) 	( Ra(中心線平均粗糙度)

( Rz(十點平均粗糙度) 	( Rmin(最小平均粗糙度)

27.在鐘錶中，其發條又稱為何？

(皿形彈簧	(扭轉彈簧	(疊板彈簧	(蝸旋彈簧

28.在CNC工具機EIA語碼中，代表「順時針圓弧切削」機能之程式碼為何？

( G01	( G02	( G03	( M08

29.在車刀研磨中，研磨「碳化物刀具」宜選用何種砂輪？

( C	( GC	( A	( WA

30.在安全標誌的圖示說明中，「圓形」是代表何意？

(禁止	(危險	(一般說明	(提醒

31.凸輪運動中，「簡諧運動」的從動件在上升時，其速度最大是在總升程的哪一段？

(起始點	(中間點	(終點	(不一定

32.依據ISO，其將碳化物刀具分為P、M、K三大類，在「M類」之車刀刀柄端常塗上何種顏色以示區別？

(紅色	(藍色 	(黃色	(綠色

33.目前「常用的」齒輪是採用何種齒形？

(拋物線	(雙曲線	(擺線	(漸開線

34.若錐度1：20，沿軸向每前進80mm，其直徑差為多少？

( 2㎜	( 3㎜	( 4㎜	( 5㎜

35.使用量具量測工件時，為避免誤差，下列敘述何者錯誤？

(測量時量具及工件務必擦拭乾淨	(視線應與量具刻劃線成45度

(量測環境溫度最好保持在20℃左右	(量測之力應適中

36.以「鋁」做為陽極，用硫酸、草酸…等為電解液，經處理後表面會生成氧化鋁之保護層，這種適用於鋁之金屬防蝕處理法為何？

(發藍處理法	(鉻酸鹽處理法	(陽極氧化處理法	(液體氮化處理法

37.工場地面若油污過多時，通常可使用下列何項協助清除？

(棉花	(衛生紙	(木屑	(銅屑

38.使用一支直徑20mm的高速鋼端銑刀，刀刃數為2刃，粗銑一鑄鐵，若其銑削速度為25m/min，銑刀每刃進給量為0.25mm/t，求床台每分鐘進給率(mm/min)？

( 199	( 398	( 736	( 1180

39.使用螺絲攻攻M10 × 1.5之內螺紋，事先要鑽孔之直徑應為何？

( 7.8㎜	( 8.5㎜	( 9.0㎜	( 9.6㎜

40.在CNC工具機中，為提高精密度及移動速度，其螺桿大都採用下列何種螺桿？

(方形牙螺桿	(梯形牙螺桿	(V形牙螺桿	(滾珠螺桿

41.孔件尺度Ø28H8，軸件尺度Ø28e8，則兩者的配合為何？

(餘隙配合	(過渡配合	(精密配合	(干涉配合

42.有關低對與高對的敘述中，下列何者正確？

(螺旋對屬於高對	(迴轉對屬於低對	(低對為點接觸	(齒輪傳動為低對

43.請問M8×1.25之雙線螺紋每旋轉一圈，其導程為何？

( 0.75mm	( 1.25mm	( 2.5mm	( 6mm

44.有關銑床加工，下列敘述何者錯誤？

(銑床主軸孔的標準錐度是7：24	(螺旋平銑刀齒數較少適合於重銑削

(床台如能旋轉角度，則稱萬能銑床	(銑削鑄鐵應採用順銑法

45.在機械製圖的線條中，不規則連續細實線為何？

(輪廓線	(折斷線	(隱藏線	(尺度界線

46.用以傳送能或改變力的方向之機件是屬於：

(固定件	(活動機件	(連接機件	(控制機件

47.在判斷運動鏈時，N為機件數，P為配連數，當P<－2時，則該鏈為：

(呆鏈	(拘束鏈	(無拘束鏈	(混合鏈

48.一根雙線螺旋之螺距為P，則其導程L及螺紋線端相隔度數Q分別為：

( L=2P，Q=120°	( L=，Q=120°	( L=2P，Q=180°	( L=，Q=180°

49.公制斜銷之公稱直徑是指：

(大端直徑	(小端直徑	(大小端平均直徑	(大端減小端直徑

50.下列關於機械利益與機械效率的敘述，何者正確？

(機械利益小則機械效率低	(機械利益大則機械效率高

(二者互為倒數	(二者並無關聯

51.固定螺釘的功用為：

(使圓柱機件軸心與孔的中心一致	(使圓柱機件軸心與孔的中心不一致

(使圓柱機件在孔中不易滑動或轉動	(使圓柱機件在孔中可以轉動而不能滑動

52.凸輪運動應用的彈簧，其主要的作用為：

(儲存能量	(保持主動件與從動件的接觸

(緩衝、吸收振動能	(測定力量或重力

53.有一圓盤離合器，外徑為12cm，內徑為8cm，若μ=0.3，軸向壓力為2000N，若轉速為628rpm，則其傳遞的功率約為多少？

( 1kW	( 2kW	( 3kW	( 4kW

54.如右圖所示之長方體，寬，重，其與地面之摩擦係數，今有一水平力推動物體而不使此物體傾倒，則作用力之最大高度為何？

( 1m	( 2m	( 3m	( 4m

55.屬於改變材料物理和機械性質的加工方法為：

(車削加工	(熱作加工

(銲接加工	(放電加工

56.下列何者是傳統機製加工法？

(車削	(電鍍	(熔接	(鍛造

57.下列何者加工法屬於無屑加工法？

(車削	(銑切	(沖壓	(輪磨

58.有些筆記型電腦的外殼是以鎂合金製造，此材料是屬於：

(鐵金屬材料	(非鐵金屬材料	(有機質材料	(無機質材料

59.依照CNS規格的標示，S（34）C表示何種材料？

(含碳量為0.34%的碳鋼	(抗拉強度最小為34kg/ mm2的碳鋼

(含碳量為3.4%的碳鋼	(抗拉強度最大為34kg/ mm2的碳鋼

60.在鋼料中加入下列何種成分，可改善其切削性？

(鉛、硫	(鎳、鎂	(銻、鎢	(銅、鈷

61.製作銼刀的材料以下列何種最適宜？

(低碳鋼	(中碳鋼	(高碳鋼	(鑄鐵

62.下列有關塑性加工的敘述，何者正確？

(鉛常在室溫(25℃) 加工，因為沒有加熱所以屬於冷作

(加工同一工件，冷作所需的成形壓力比熱作大

(熱作的溫度在材料的再結晶溫度以下

(熱作製成的工件尺寸比冷作精確

63.圖解同平面力系平衡時，其必要條件為：

(力多邊形閉合即可	(索線多邊形閉合即可

(力多邊形及索線多邊形均須閉合	(力多邊形閉合，索線多邊形首索與末索平行

64.外形規則的均質物體，其重心位置之求法，一般使用：

(正弦定律	(餘弦定律	(拉密定理	(力矩原理

65.一物體重50，靜止置於與水平面成之斜面上，以平行於斜面之力往上推，恰可阻止其下滑，則斜面與物體間之靜摩擦係數為多少？

(	(	(	(

66.在自由落體運動中，物體每秒內所落下的距離有何關係？

(成等差數列	(成等比數列	(成調和數列	(無相對關係

67.一球從塔頂以2.5m/sec之初速鉛直向上拋出，經4秒後落至地面，則該塔塔高為：

( 58.4m	( 68.4m	( 78.4m	( 88.4m

68.力作用於物體上時，常發生內效應及外效應，下列哪一效應屬於外效應？

(伸長	(彎曲	(扭轉	(反作用力

69.三力構件成平衡時，下列敘述何者必然成立？

(三力之大小必相等	(三力之作用線必平行

(三力之作用線必相交於一點	(三力必在同一平面上

70.下列有關銲接的敘述，何者正確？

(銲接時，材料表面若因高溫生成氧化物，可以添加銲劑使氧化物成為銲渣而排除

(硬銲又稱為錫銲，因其銲料中有相當比例之錫的成分

(點銲接(Spot welding) 屬於電弧銲的一種，通電加熱但不必加壓

(氧乙炔銲接為最常見的氣銲，是以氧氣及乙炔氣為燃料，並以空氣為助燃氣體

71.在一車床上以碳化鎢刀具切削直徑為50mm之黃銅棒，查表得知切削速度應在200～300m/min之間，則車床主軸之轉速應為若干？

( 1.273～1.91rpm	( 637～955rpm	( 1273～1910rpm	( 4000～6000rpm

72.下列有關銑刀的敘述，何者正確？

(常用的銑刀材質為陶瓷、立方氮化硼、鑽石

(平銑刀屬於心軸銑刀，其中心有一孔，專用於立式銑床

(端銑刀屬於有柄銑刀，大多用於臥式銑床

(面銑刀以螺栓鎖緊於短心軸端，大多用於立式銑床或龍門銑床來加工大平面

73.下列有關特殊切削加工的敘述，何者正確？

(雷射束加工常使用固體雷射或氣體雷射，可以加工金屬與非金屬材料

(放電加工的成品精度高，大多用在非金屬材料的去除加工

(電化學加工使用的模具不會耗損，廣用於非金屬材料的去除加工

(超音波加工可以做出異形孔，最適合具延展性的金屬材料的去除加工

74.撰寫數值控制程式必須先了解機器的座標系統，下列有關數值控制車床的座標系統的敘述，何者正確？

(以x軸表示車刀作橫向（或稱徑向）移動，以y軸表示車刀作縱向（或稱軸向）移動

(以y軸表示車刀作橫向（或稱徑向）移動，以x軸表示車刀作縱向（或稱軸向）移動

(以x軸表示車刀作橫向（或稱徑向）移動，以z軸表示車刀作縱向（或稱軸向）移動

(以z軸表示車刀作橫向（或稱徑向）移動，以x軸表示車刀作縱向（或稱軸向）移動

75.如右圖所示，一車床後列齒輪(回歸齒輪系)，T＝40齒，T＝120齒，T＝40齒，T＝120齒，當A輪之轉速為1800rpm時D輪之轉速為：

( 200 rpm

( 250 rpm

( 300 rpm

( 350 rpm

76.如右圖所示，齒輪A有20齒、齒輪B有40齒、齒輪C有30齒、齒輪D有50齒之輪系，A為主動輪，轉速60rpm，D為從動輪，轉速為：

( 9 rpm

( 18 rpm

( 24 rpm

( 36 rpm

77.如右圖所示之輪系，60齒的齒輪為主動輪，則其輪系值為：

( －10

( ＋10

( －20

( ＋20

78.機構連桿裝置中嚴格而分，能繞固定部份作迴轉運動者稱為曲柄，而僅作擺動運動者稱為：

(連桿	(搖桿	(頂桿	(平桿

79.萬向聯結器(Universal Coupling)上的兩軸之關係為：

(不在一直線上，且其中心線相交於一點	(在一直線上，且其中心線不相交於一點

(在一平面上，且其中心線相交於無窮遠處	(不在一平面上，且其中心線相交於無窮遠處

80.萬能製圖儀是根據：

(牽桿機構	(等曲柄機構	(平行曲柄機構	(球面四連桿原理

# Text boxes

【請接續背面】

【Ａ卷】