台灣中油股份有限公司委託台灣金融研訓院辦理96年雇用人員甄選試題

姓名：                                        入場通知書號碼：

戶籍地址：                                                  （請務必填妥以上基本資料，再開始作答）

專業科目：電工原理、電子概論【儀電類】 注意：(本試卷正反兩頁共65題，第一部分1~40題，每題1.25分；第二部分41~65題，每題2分。限用2B鉛筆在「答案卡」上作答。 (本試卷之試題皆為單選選擇題，請選出最適當答案，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。 (本試卷及答案卡務必繳回，違者該科以零分計算。

第一部分(第1~40題，每題1.25分)

1.有一導體在5分鐘內共有3000庫侖的電量由一端進入，並有3000庫侖的電量由另一端移出，則導體內的平均電流為多少？

( 5A	( 10A	( 15A	( 60A

2.電阻若為120Ω±5％；則其色碼順序為：

(棕紅棕金	(黑棕黑銀	(黑棕黑金	(棕紅棕銀

3.有甲、乙、丙、丁四種材料，其電阻係數分別為，，，Ω-m，何者最適合做導體材料？

(甲	(乙	(丙	(丁

4.甲乙兩導體為相同材料製成，甲導體的長度為乙導體的長度的1/4，但甲導體的線徑為乙導體的2倍，若已知甲導體的電阻值為10Ω，則乙導體的電阻為多少？

( 40Ω	(80Ω	( 160Ω	( 320Ω

5.兩點的電位差VAB之值為正時，下列敘述何者錯誤？

( VBA ＝－VAB	(表示A點的電位高於B點的電位

(電流由A點流向B點	(若有一正電荷自B點移至A點，所作的功為負值

6.重疊定理分析直流迴路，每次單獨使用一個電源，其他的電源應如何處理？

(電壓源短路，電流源斷路	(電壓源斷路，電流源短路

(電壓源及電流源均短路 	(電壓源及電流源均斷路

7.兩個電阻R1及R2的電阻值比為2：4，若將其串聯接於電源，已知R1上的電壓為10V，R2上的消耗功率為25W，求R2＝？

( 5	( 16	( 32	( 64

8.如【圖1】所示，戴維寧等效電阻及等效電壓分別為：

( 6Ω，4V

( 6Ω，－4V

( 7Ω，4V

( 6Ω，－12V

9.如【圖2】所示，若將可變電阻R調大，則A、B間之電位高低為：

( VA＞VB

( VA＜VB

( VA＝VB

( VA比VB電位先高後低

10.將最大值為100V的正弦波、方波及三角波三種，分別加於110V / 100W的白熾燈泡，何者最亮？

(方波	(正弦波	(三角波	(一樣

11.倘20μF、30μF、12μF三只電容串聯，則等效電容量C為：

( 3　μF	( 6　μF	( 12　μF	( 62　μF

12流電源配線中，下列何者是1 2W供電系統中火線所使用的導線顏色？

(白色	(綠色	(藍色	(黑色

13.有關電荷的敘述，下列何者正確？

(當原子失去電子，則該原子為帶有正電荷	(電荷可視為最大的帶電粒子

(1庫侖＝6.24 × 108個電子	(電荷的數量稱為電量，符號以F表示

14.在【圖3】中，設開關S閉合前，電容器無能量，求開關S閉合後，4k電阻所流過

之穩態電流 I 為多少mA？

( 0.25	( 0.4

( 0.8	( 1

15.在一220V的配電系統中，接上一有效功率80KW，無效功率60KVAR之負載，則此負載之功率因數為多少？

( 0.6	( 0.75	( 0.8	( 1.0

16.三線圈串聯如【圖4】所示，設L1＝10亨利，L2＝15亨利，L3＝12亨利，M12＝5亨利，M23＝3亨利，M31＝1亨利，則其等效總電感為：

( 19H

( 34H

( 39H

( 46H

17.有一5馬力之電動機額定運轉30分鐘，其消耗之電能約為多少仟焦耳？

( 7.2	( 2238	( 6714	( 8952

18.有一抽水馬達輸入的電壓和電流分別為220V和7.98A，若其效率為0.85，求馬達輸出約多少馬力？

( 1	( 2	( 3	( 3.5

19.若有一盞100瓦特的電燈泡，平均每天使用6小時，若每月以30天計，電費每度為2.5元，則該燈泡每月所耗的電費約為多少元？

( 15	( 25	( 35	( 45

20.有一直流網路，如【圖5】所示，當S打開時＝18V，S閉合時，I＝6A，

則當，c短路時，I之電流為何？

( 6A

( 12A

( 18A

( 21A

21.有一直流電壓表滿刻度電流為50μA，電表內阻為4kΩ，如欲量測5V之直流電壓時，則該電表應如何處理？

(串聯96kΩ電阻	(並聯96kΩ電阻	(串聯120kΩ電阻	(並聯120kΩ電阻

22.有一個4歐姆的電阻器，若流過的電流為10sin(t安培，則對此電阻器的功率消耗為多少瓦特？

( 100	( 200	( 300	( 400

23.如【圖6】所示電路，該電路是屬於何種濾波器？

(高通濾波器	(低通濾波器

(帶通濾波器	(拒帶濾波器

24.有關電源及電表，下列敘述何者正確？

(理想電壓表其內阻應為零	(理想電流表其內阻應為無窮大

(理想電流源其內阻應為零	(理想電壓源其內阻應為零

25.電感性負荷並聯電容器之優點，下列敘述何者正確？

(提高功率因數，但加大電流	(提高功率，並使負荷端電壓降低

(提高功率因數，並可減少線路之功率消耗	(提高功率因數，但亦增加線路上之功率消耗

26.有一純電容電路接在110V，60Hz的交流電源時，由電源處取用2A電流，試問電容值應為多少微法拉 ?

( 18.2	( 28.2	( 38.2	( 48.2

27.有8個特性完全相同之直流電壓源，每一個的開路電壓均為10V，內阻均為0.5Ω，現欲將此8個電壓源全部做串、並聯之連結組合後，供電給1Ω的負載電阻，下列哪一項的組合可使負載電阻消耗到最大功率？

(8個串聯	(8個並聯

(每2個串聯成一組後再彼此並聯	(每4個串聯成一組後再彼此並聯

28.某工廠平均每小時耗電500kW，功率因數為0.6，若想將功率因數提高至0.8，則應並聯之電容器容量約為多少kVAR？

( 100	( 175	( 225	( 290

29.解電路經常使用之節點電壓分析法是依據何種理稐？

(克希荷夫電壓定律(KVL) 	(歐姆定律

(焦耳定理	(克希荷夫電流定律(KCL)

30.應用戴維寧定理求等效電阻時，電壓源、電流源如何處理？

(電壓源、電流源皆開路	(電壓源開路、電流源短路

(電壓源短路、電流源開路	(電壓源、電流源皆短路

31.倘R－L－C串聯諧振電路，其諧振頻率＝1kHz，R＝10(，XL＝200(，則頻帶寬度（BW）為多少Hz？

( 25	( 50	( 100	( 125

32.請問串聯電路之諧振頻率及諧振時之功率因數分別為何？

(， 	(，

(，	(，

33.倘RLC並聯電路，欲提高其選擇性，則元件值需：

(減少C值	(增大L值	(增大R值	(減少Q值

34.有一電路，負載自電源獲得最大功率時，電路電功率之傳輸效率為何？

( 0%	(50%	(75%	(100%

35.三相發電機在構造上，將三個匝數與大小完全相同的繞組，以相互間隔幾度的空間角度，放置於電樞上而成？

( 30(	( 60(	( 90(	( 120(

36.燈泡材質相同之110V、100W及110V、60W兩個燈泡，若將其串聯接於110V電源時，哪一個燈泡所消耗的電功率較大？

( 110V、100W	( 110V、60W	(兩者都一樣	(無法比較

37.根據法拉第電磁感應定律，平均感應電勢與下列何者成正比？

(線圈匝數的平方	(通過線圈磁通的變化率

(通過線圈磁通變化率的平方	(線圈匝數的平方根

38.如【圖7】所示，導體A（）表示電流流出紙面方向，試問該導體之運動方向為何？

(向左	(向右

(向上	(向下

39.並聯電路中，若將其某一支路斷線，則其線路總電流將如何變化？

(為零	(減少	(增加	(不變

40.請問R-L-C串聯電路，當電源頻率由0 Hz逐漸增至無限大時，則電路的電流將會如何變化？

(先減小後增大	(先增大後減小	(逐漸減小	(逐漸增大

第二部分(第41~65題，每題2分)

41.電源供應器上的Current ADJ旋鈕功能為：

(過載時覆歸	(調整輸出電壓大小	(輸出電壓細微調整	(調整供應電流大小

42.當P型及N型材料相接觸時，即會產生一空乏區，而靠P側空乏區內有：

(負離子	(正離子	(電子	(電洞

43.示波器的垂直靈敏度置於1V/DIV，掃瞄時間置於10 ms/DIV，當測量某週期信號時，顯示波形在水平軸每2格重覆一次，而高度在垂直軸佔5格，若測試棒的衰減比例為10：1，則該信號之大小為何？

( 0.5 Vp-p	( 5 Vp-p	( 50 Vp-p	( 500 Vp-p

44.電晶體工作於作用區，其供給的偏壓為：

(基、射極間施以逆向偏壓；基、集極間施以順向偏壓

(基、射極間施以逆向偏壓；基、集極間施以逆向偏壓

(基、射極間施以順向偏壓；基、集極間施以逆向偏壓

(基、射極間施以順向偏壓；基、集極間施以順向偏壓

45.倘100 Vrms的電壓經過5：1的變壓器降壓後，再用二極體作半波整流，此時若用三用電錶的直流電壓檔測量整流後之電壓為何？

( 4.9 V	( 9 V	( 13.9 V	( 19.9 V

46.有一組兩級串接的電壓放大器，其各級電壓增益分別為－1000及－100，則總電壓增益為多少分貝（dB）？

( 10 dB	( 50 dB	( 100 dB	( 200 dB

47.請問P通道場效電晶體（FET）之電荷載子為何？

(主載子為電子、副載子為電洞	(主載子為電洞、副載子為電子

(電子	(電洞

48.以場效電晶體（FET）作為放大器的第一級時，是利用它的何項優點？

(電流增益大	(輸入阻抗大	(輸出阻抗大	(輸入阻抗小

49.請問RC串聯電路中，R =50k，C = 100F，則時間常數為何？

( 5秒	( 50秒	( 500秒	( 5000秒

50.某導線上之電流為2A，則在10分鐘內流過該導線之電量為何？

( 20庫侖	( 200庫侖	( 800庫侖	( 1200庫侖

51.消除放大器交越失真的方法為何？

(增加電源電壓	(增加負載電阻	(增加電晶體之β值	(增加電晶體微小的順向偏壓

52.將兩個規格為16W/10K及4W/10K之電阻串聯，則串聯後之電阻最大承受功率為：

( 8瓦特	( 16瓦特	( 32瓦特	( 72瓦特

53.在【圖8】電路中電晶體Q作為開關使用，其電容CB及電阻RB的主要功能為何？

(縮短電晶體的切換過程時間

(延長電晶體的切換過程時間

(提高電晶體導通時電流

(降低電晶體導通時電流

54.就達靈頓(Darlington-pair)結構而言，下列何者正確？

(輸出阻抗高，電流增益甚高	(輸出阻抗低，電流增益甚高

(輸出阻抗低，電流增益等於1	(輸出阻抗高，電流增益小於1

55.一放大器的輸出阻抗為5kΩ，欲使8Ω的揚聲器能與放大器匹配，則須加變壓器之匝數比為：

( 25	( 30	( 35	( 40

56.RC耦合電路中，C值必須甚大，其原因為：

(級與級間之直流可順利通過	(防止低頻衰減

(增加高頻響應	(產生較佳之偏壓穩定

57.有一系統的功率轉換效率為80%，若損失功率是500瓦特，則該系統的輸出功率為：

( 500W	( 1600W	( 2000W	( 3200W

58.下列何者是理想運算放大器的特點？

(頻寬為零	(輸入阻抗為零	(輸出阻抗為無限大	(開路電壓增益為無限大

59.在下列邏輯閘中，何種閘為「當所有輸入均為0時，輸出才是0」？

( 	( 	( 	(

60.如【圖9】所示之CE組態放大電路，已知VBE＝0.7 V，β＝100，RB＝100kΩ，

RC＝2kΩ，VCE(sat)＝0.2 V，請問VO電壓為：

( 0.2 V	( 1.4V

( 1.7V	( 10V

61.當溫度上升時，一般金屬導體之電阻值將會：

(上升	(下降	(先上升後下降	(不變

62.如【圖10】所示電路及電晶體之特性曲線，假設電晶體原來的工作點為Q點，則當RB電阻值變大時，其新的工作點將可能於下列哪一點？

( A點

( B點

( C點

( D點

63.如【圖11】所示電路，若V1=＋2伏特，V2=－4伏特，使用

理想運算放大器，則輸出電壓VO為：

(－6V	( 0V

(＋2V	(＋6V

64.下列半導體裝置中，何者具有負電阻特性？

(稽納二極體	(場效電晶體

(透納二極體	(變容二極體

65.下列敘述何者錯誤？

(編號2SK30為N通道FET 	(編號1N60為常見的檢波用二極體

(編號CS9014為PNP小訊號用電晶體	(編號2SC1384B為NPN高頻用電晶體

# Text boxes

【圖11】

【圖10】

【圖9】

【請接續背面】

【Ａ卷】

【圖8】

【圖7】

【圖6】

【圖5】

【圖4】

【圖3】

【圖2】

【圖1】

A