台灣自來水公司97年度評價職位人員甄試試題

類別：技術士工程類

專業科目：高中(職)土木及水管埋設施工      座號：

考試時間：50分鐘

- 注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共50題，每題2分，限用2B鉛筆於答案卡上作答。

(三)禁止使用電子計算器。

| (A) | 1 | CNS為： (A)中國國家標準 (B)美國國家標準 (C)日本國家標準 (D)德國國家標準。 |
| --- | --- | --- |
| (A) | 2 | 下列何者為力的三要素 (A)大小、方向、作用點 (B)大小、方向、質量 (C)大小、作用力、方向 (D)大小、空間、質量。 |
| (A) | 3 | 混凝土之填充材料為？ (A)骨材 (B)水 (C)水泥 (D)空氣。 |
| (D) | 4 | 埋設管線挖深超過1.5公尺，有崩塌之慮時，應採何種安全擋土設施？ (A)鋼管鷹架 (B)模板 (C)塑膠布 (D)鋼鈑(軌)樁。 |
| (D) | 5 | 在抽水機之出水管端裝設之閥，可防止水逆流的是 (A)安全閥 (B)減壓閥 (C)排氣閥 (D)逆止閥。 |
| (A) | 6 | 下列何種管材最耐酸鹼腐蝕？ (A)塑膠管 (B)鋼管 (C)延性石墨鑄鐵管(D)鋼筋混凝土管。 |
| (C) | 7 | 下列何種水管接頭，不得小角度偏角？ (A)機械接頭 (B)承插接頭 (C)法蘭(突緣)接頭(D)伸縮接頭。 |
| (B) | 8 | 懸臂梁長2m，其末端點(自由端)承受一向下集中載重600N，若該梁之EI值為2×109N-cm2，則末端向下位移量為： (A)1cm (B)0.8cm (C)0.6cm (D)0.4cm。 |
| (D) | 9 | 下列何者為埋設管線重要設施？ (A)擋土安全設施 (B)交通維持設施 (C)工地灑水清潔 (D)以上皆是。 |
| (C) | 10 | 混凝土至少需養護幾天？ (A)28天 (B)14天 (C)7天 (D)3天。 |
| (A) | 11 | 下列何者不是延性鑄鐵管之優點？ (A)摩擦損失水頭大 (B)強度大 (C)易安裝 (D)舊管可再生。 |
| (B) | 12 | 梁任何斷面之ㄧ側，其外力之代數合稱為斷面之： (A)拉力 (B)剪力 (C)彎矩 (D)扭力。 |
| (B) | 13 | 一受均佈載重的簡支梁，鋼筋由支承到另一支承配在下緣，其目的在承受： (A)壓應力 (B)拉應力 (C)剪應力 (D)扭應力。 |
| (A) | 14 | 齡期7天之混凝土抗壓強度約為齡期28天之混凝土抗壓強度之幾倍？ (A)2/3 (B)3/4 (C)4/5 (D)5/6。 |
| (C) | 15 | 一力之水平分力為該力之0.75倍，則該力之垂直分力為該力之： (A)0.25倍 (B)0.5倍 (C)0.66倍 (D)0.75倍。 |
| (A) | 16 | 鋼筋混凝土之混凝土主要是用來抵抗： (A)壓力 (B)拉力 (C)彎力 (D)剪力。 |
| (D) | 17 | 下列何者非使用伸縮接頭的優點？ (A)隨溫度變化而伸縮吸收 (B)吸收振動 (C)安裝作業容易 (D)減少水頭損失。 |
| (A) | 18 | 延性石墨鑄鐵管(DIP)最普遍使用連接接頭之方式為： (A)機械接頭 (B)焊接 (C)承插接頭 (D)熔接。 |
| (D) | 19 | 在力學的計算中，下列何者為向量： (A)功 (B)速率 (C)慣性矩 (D)重量。 |
| (A) | 20 | 埋設管線遇障礙物須向下通過時，為防管線減少輸水斷面，應加設？ (A)排氣閥 (B)排水管 (C)逆止閥 (D)減壓閥。 |
| (C) | 21 | 下列敘述何者為錯誤？ (A)球型閥可做為流量控制之用 (B)浮球閥能依水位升降自動關閉或開啟 (C)排氣閥必須裝置管路之最低處 (D)配水管路中救火栓有地上式及地下式兩種。 |
| (C) | 22 | 洛杉磯試驗主要用來測粗骨材的： (A)吸水率 (B)含泥量 (C)硬度 (D)孔隙比。 |
| (B) | 23 | 瀝青之針入度試驗值為100度時，表示瀝青試體被針貫入深度為： (A)10cm (B)1cm (C)0.1cm (D)0.01cm。 |
| (D) | 24 | 工作應力就是屈服應力除以 (A)彈簧常數 (B)彈性係數 (C)應力集中因素 (D)安全係數。 |
| (A) | 25 | 一日所砌磚墻高度不得超過多少公尺？ (A)1.2 (B)2 (C)2.5 (D)3。 |

| (D) | 26 | 混凝土圓柱試驗，直徑15cm，高30cm，依中國國家標準進行抗壓強度試驗，若破壞時承受之最大載重為49500kg，求此試體之抗壓強度約為： (A)110kg/cm2 (B)165kg/cm2 (C)210kg/cm2 (D)280kg/cm2。 |
| --- | --- | --- |
| (D) | 27 | 空間平行力系之合力，其大小等於： (A)零 (B)各分力平方和之平方根 (C)各系力之代數和之平方根 (D)各分力之代數之和。 |
| (B) | 28 | 水準儀整平置於A、B二點之間，A點水準尺讀數為2.322公尺，B點水準尺讀數為1.254公尺，已知A點高程為38.230公尺，則B點高程為： (A)37.162公尺 (B)39.298公尺 (C)41.816公尺 (D)38.289公尺。 |
| (C) | 29 | 下列何種接頭可容許管路適當偏角？ (A)凸緣接頭 (B)螺紋接頭 (C)機械接頭 (D)銲接接頭。 |
| (D) | 30 | 進入窨井施工前，下列何者非下井前應先做工作？ (A)檢測毒性氣體 (B)抽換井內空氣 (C)抽出積水 (D)點火試燃。 |
| (A) | 31 | 下列四種不同截面形狀之混凝土梁，在跨度、支承及外力情形相同下，何者會有最大強度？ (A)方形斷面(邊長h) (B)圓形斷面(直徑h) (C)菱形斷面(邊長h) (D)正三角形(邊長h)。 |
| (C) | 32 | 混凝土坍度試驗，應將混凝土分三層填入坍度模筒內，而每層以搗棒均勻搗實幾次？ (A)15 (B)20 (C)25 (D)30。 |
| (B) | 33 | 比例尺1/25000之地圖，量得一矩形用地，長2cm，寬3cm，則該用地實際面積為： (A)3.75公頃 (B)0.375平方公里 (C)15平方公尺 (D)0.15公頃。 |
| (C) | 34 | 已知某材料之截面積A，長度L，彈性模數E，若此材料承受拉力P，其伸長量為δ，則 (A)δ=PE/AL (B)δ=PA/EL (C)δ=PL/AE (D)δ=EL/AP。 |
| (A) | 35 | 最常用之速凝劑為： (A)氯化鈣 (B)二氧化碳 (C)鋁酸鈣 (D)氯化鈉。 |
| (A) | 36 | 下列何種混凝土於施工時需使用特密管？ (A)水中混凝土 (B)預疊混凝土 (C)噴凝土 (D)真空混凝土。 |
| (D) | 37 | 裝配於水塔進水管出口，當達到滿水位時，可自動截斷水流的閥為 (A)逆止閥 (B)安全閥 (C)減壓閥 (D)浮球閥。 |

| (D) | 38 | 下列何種非水泥主要成分？ (A)氧化鈣(CaO) (B)二氧化矽(SiO2) (C)氧化鋁(Al2O3) (D)氯化鐵(Fe Cl3)。 |
| --- | --- | --- |
| (D) | 39 | 下列何者不是輸氣混凝土之特性？ (A)提高混凝土工作性及減少收縮現象 (B)同一坍度下可減少用水量 (C)材料不易產生析離及浮水現象 (D)增加混凝土強度。 |
| (C) | 40 | 下列何種水泥所製成之混凝土，早期強度較低？ (A)普通水泥 (B)早強水泥 (C)低熱水泥 (D)抗硫水泥。 |
| (D) | 41 | 簡支梁跨長6m，受均布載重2t/m，則梁中央點彎矩為多少t-m？ (A)6 (B)7 (C)8 (D)9。 |
| (D) | 42 | D19之鋼筋斷面積為多少cm2： (A)3.87 (B)5.07 (C)1.99 (D)2.87。 |
| (A) | 43 | 水管管徑增為原來2倍，其輸水容量增為原來多少倍？ (A)6倍以上 (B)4倍 (C)3倍 (D)2倍。 |
| (B) | 44 | 政府為有效利用土方資源回收利用並增加管溝確實回填密實，提倡公路埋設管線回填何種材料？ (A)SCC (B)控制性低強度混凝土 (C)原土 (D)環氧樹脂混凝土。 |
| (A) | 45 | 半徑r之圓形斷面，其經過形心之慣性矩為？ (A)πr4/4 (B)πr4/12 (C)πr3/4 (D)πr3/12。 |
| (B) | 46 | 材料的力學性質不包括： (A)彈性模數 (B)比重 (C)應力 (D)硬度。 |
| (D) | 47 | 下列何種不適用於自來水管材內部防蝕處理？ (A)柏油塗裝 (B)環氧樹脂 (C)水泥襯裡 (D)油漆。 |
| (D) | 48 | 二力同時作用於同一點，其夾角為下列何值時，合力最小？ (A)00 (B)300 (C)450 (D)900。 |
| (A) | 49 | 由鑄鐵管分歧用戶給水管時，應使用 (A)接合管 (B)伸縮管 (C)給水栓 (D)鐵塑由令。 |
| (C) | 50 | 二力大小均為10N(牛頓)，施力於同一點，兩力方向夾角為120度，其合力大小為多少N？ (A)20 (B)15 (C)10 (D)8。 |

# Text boxes

全一張

（正面）

（請接背面）

全一張

（背面）

台灣自來水公司97年度評價職位人員甄試試題

類別：技術士工程類

專業科目：高中（職）土木及水管埋設施工

解答