台灣省自來水公司94年度評價職位人員甄試試題

類別：技術士裝修類

專業科目：高職（中）配管裝修               座號：

考試時間：50分鐘

- 注意：（一）本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選

作答者，該題不予計分。

（二）本科目共50題，每題2分，限用原子筆或鋼筆於試卷上作答，

於本試題上作答或用鉛筆作答均不予計分。

（三）禁止使用電子計算器。

| （B） | 1 | 減壓閥之功能為 （A）排氣 （B）壓力調整 （C）洩壓 （D）以上皆是 |
| --- | --- | --- |
| （D） | 2 | 延性鑄鐵管下列何項非屬其優點 （A）耐腐蝕 （B）耐衝擊 （C）施工簡易 （D）重量較大 |
| （A） | 3 | 下列何者才是正確的工作態度 （A）務本篤實 （B）投機取巧 （C）馬馬虎虎 （D）一曝十寒 |
| （D） | 4 | 靜止之流體其液體中各點之壓力在各方向均應相等這是依據 （A）虎克定律 （B）慣性定律 （C）波義耳定律（D）巴斯喀原理 |
| （D） | 5 | 16.如下圖所示，(C)段長度應為多少公厘 （A）111 （B）121 （C） 131 （D）141。 |
| （C） | 6 | 為保障頂樓住戶維持正常水壓， 水塔必須高於屋頂層多少公尺以上 (A)4 公尺 (B) 3 公尺 (C) 2 公尺 (D) 5 公尺 |
| （A） | 7 | 塑膠管鑽孔分接時， 最適當的鑽孔法是 (A) 用鑽孔器鑽孔 (B) 用尖銳的金屬物加熱後， 直接插入塑膠管體上 (C) 用鑽床鑽孔 (D) 用手提電鑽鑽孔 |
| （C） | 8 | 坡度為1 / 1 0 0 之管路， 若已經測得水平距離為1 0 0 0 公尺時， 其高度應為 (A) 0 . 1 (B) 1 (C) 1 0 (D) 1 0 0 公尺 |
| （B） | 9 | 管路系統施工品質期能符合既定要求，須由下列何者達成 （A）管路設計人員 （B）參與該工程作業之每位人員 （C）管路作業人員 （D）檢驗人員 |
| （A） | 10 | 排氣閥 （A）能排氣亦能吸氣 （B）壓力高時只能吸氣 （C）只能吸進空氣 （D）只能排除管內空氣 |
| （C） | 11 | 凸緣接頭接合時，宜使用下列何種工具 （A）斜口鉗 （B）管 子鉗 （C）梅花扳手 （D）鯉魚鉗 |
| （D） | 12 | 管路施工中及施工完畢時，對工程品質需就下列那些事項進行嚴密的監督與檢驗 （A）水壓試驗或氣密試驗 （B）有關工程的安全措施 （C）主要材料及其構造 （D）以上皆是。 |
| （B） | 13 | 配管之銲口可用X-Ray檢查，此種檢查法稱為 （A）破壞性檢查（B）非破壞性檢查（C）材質檢查 （D）針孔檢查 |
| （A） | 14 | 擬定施工進度表的主要目的，為控管 （A）施工期限 （B）施 工成本 （C）施工品質 （D）施工協調 |
| （D） | 15 | 記號∮係表示 （A）斜角 （B）鑽孔 （C）中心 （D）直徑 |
| （D） | 16 | 下列何者可參與水壓試驗 （A）幫浦 （B）控制閥 （C）流量計 （D）閘閥 |
| （D） | 17 | 延性石墨鑄鐵管簡稱： （A）CIP （B）RCP （C）PSCP （D）DIP |
| （B） | 18 | 施工安全防護措施，以下何者不屬之 （A）警示燈 （B）警示帶 （C）交通錐 （D）馬凳 |
| （D） | 19 | 管溝定線以下何者不屬之 （A）監工人員之指示（B）運輸材料 （C）擴建問題 （D）管制交通。 |
| （C） | 20 | 固定台施工時，下列何者屬錯誤 （A）設置時應考慮管線方向及將來修漏 （B）承抗土壓面儘量靠近實地 （C）混凝土澆置時與管中心垂直之兩側不需模板 （D）混凝土強度為141kg/cm2。 |
| （A） | 21 | 阻礙流量最小的閥為 （A）蝶閥 （B）止回閥 （C）球型閥 （D）針型閥。 |
| （B） | 22 | 水頭10公尺，其壓力應為多少公斤/平方公分 （A）0.1 （B）1 （C）10 （D）100 |

| （C） | 23 | 管內壁實施襯裡之主要目的為 （A）加強 （B）防漏 （C）防蝕 （D）防震 |
| --- | --- | --- |
| （D） | 24 | 固定台是以何種材料做成 (A) 瀝青 (B) 磚頭 (C) 角鋼 (D) 混凝土 |
| （B） | 25 | 管徑1 0 0 公厘機械接頭鑄鐵管的螺栓孔數為 (A) 5 (B) 4 (C) 3 (D)2 |
| （C） | 26 | 地下管路裝配後， 須分層回填夯實， 其每層之厚度不宜超過 (A) 6 0 (B) 5 0 (C) 3 0 (D) 1 0 公分 |
| （B） | 27 | 鋼管之主要優點為 （A）抗張力強 （B）傳熱率高 （C）傳熱率低（D）具可蝕性 |
| （B） | 28 | 管件符號 代表 （A）雙凸緣單承口三通管 （B）三承口三通管 （C）三平口三通管 （D）雙承口單凸緣三通管。 |
| （D） | 29 | 鋼管之厚度表示法可採用 （A）Sch.No. （B）英吋 （C）mm （D）以上皆是 |
| （A） | 30 | 工作者可據以進行加工及裝配管路作業的圖是 （A）施工圖 （B）昇位圖 （C）管件圖 （D）流程圖 |
| （C） | 31 | 自來水管埋設工程，管溝開挖深度超過多少時，須施以擋土措施 （A）2m （B）1m （C）1.5m （D）1.2m |
| （D） | 32 | 施工前需 （A）現場勘查 （B）檢視材料是否符合規定 （C）詳閱圖說 （D）以上皆是 |
| （C） | 33 | 以區域界線方法表示管路圖，下列說明何者錯？ （A）須有指北標 （B）須指明方向及位置 （C）區域界限用中心線繪製 （D）以上皆非 |
| （C） | 34 | 管線圖中--××--代表口徑（㎜） （A）250 （B）500 （C）10 （D）200 |
| （B） | 35 | 獲報修漏屬緊急案件，依規定應於多少時間內搶修完成 （A）2天 （B）1天 （C）3天 （D）以上皆非 |
| （D） | 36 | 管線搶修作業施工時應該注意事項，下列何者是錯誤 （A）開挖後擋土支撐 （B）設置交通安全措施 （C）斷管後接管前應清理管內雜物 （D）原土回填 |
| （D） | 37 | 下列何者屬於管線維修及管理從業人員應具備之素養 （A）水資源保護（B）成本觀念（C）地理資訊系統概念（D）以上皆是 |
| （C） | 38 | 管線於坡地施工時，下列何者非屬注意事項 （A）由坡下往坡上施工（B）臼口向上（C）管徑大小（D）加設固定台（座） |
| （B） | 39 | 於1 / 2 0 0 施工圖上量得2 0 公釐, 則其實際施工長度為多少公尺? （A）1 （B）4 （C）1 0 （D）4 0 |
| （A） | 40 | 符號 係表示(本題係以手繪圖無法表示) （A）逆止閥 （B）制水閥 （C）排氣閥 （D）安全閥 |
| （B） | 41 | 管線圖之符號係表示 (A) 凸緣 (B) 漸縮管 (C) 管塞 (D) 塞閥 |
| （B） | 42 | 自來水之設施不包括 (A) 淨水 (B) 污水 (C) 導水 (D) 供水 |
| （D） | 43 | 管之內壁圓滑而阻力最小之管是 (A) 鑄鐵管 (B) 鋼管 (C) 鉛管 (D) 塑膠管 |
| （D） | 44 | 管路防蝕塗料， 一般使用 (A) 重油 (B) 黃油 (C) 汽油 (D) 柏油 |
| （B） | 45 | 對工程之 （A）施工工具 （B）施工程序 （C）施工期限 （D）施工材料 ，須作成施工之計畫表，逐步配合實施，始可獲得 預期成效。 |
| （D） | 46 | 要達到工程管理之目的，管理者須具備 （A）紮實的技術經驗 （B）行政協調的能力 （C）科學管理觀念 （D）以上皆是 |
| （D） | 47 | 有關工作環境的保持，下列敘述何者為錯誤 （A）施工後，將工作場所復原 （B）施工前後檢視各工具的性能 （C）施工前，將工作場所的物體予以防護 （D）施工中可讓加工所生的廢料自由散落 |
| （C） | 48 | 100公厘鑄鐵管直接鑽孔之最大容許鑽孔口徑為 （A）30 （B）40 （C）25 （D）20公厘 |
| （A） | 49 | 將閥桿旋轉90°即可作全開或全閉的閥是 （A）蝶型閥 （B）閘閥 （C）浮球閥 （D）安全閥 |
| （B） | 50 | 管在圖中制水閥以(本題係以手繪圖無法表示) （A） （B） （C） （D） 來表示。 |

# Text boxes

全一張

（正面）

（請接背面）

全一張

（背面）

台灣省自來水公司94年度評價職位人員甄試試題

類別：技術士裝修類

專業科目：高職（中）配管裝修

解答

# B